## Slide 1
视觉导航地面站
面向双光视觉导航设备的 PC 上位机：真实 ROS 数据、远程配置与 GPS 对比
VISUAL NAV STATION / 01
当前系统定位
• PyQt5 多页面桌面架构，开发阶段以 main.py 快速迭代
• SSH 连接 Firefly 板卡，独立控制 roscore、传感器、MAVROS 与算法
• RGB / 红外双光模式二选一，适配白天与黑夜导航
• 主页面实时显示 RGB、红外、IMU、ToF、飞控 GPS 与算法 GPS
数据链路
板卡 ROS 话题 → RosBridge → 主页面可视化 GeoTIFF 底图 → 仿射坐标转换 → FCU / GeoVINS 轨迹与误差
MISSION CONTROL
RGB / IR 实时预览
GPS 对比地图 + ROI 跟随
ATTITUDE / FCU GPS / VEL 曲线
启动 / 停止 / 日志诊断
地图显示特性
固定窗口尺寸 · 等比例裁切 · + / − 缩放 · 跟随 GPS 开关 · 大地图窗口

## Slide 2
已实现能力与下一阶段路线
从工程样机走向可维护、可配置、可量产的视觉导航地面站
VISUAL NAV STATION / 02
第一版已实现
• 传感器页面：单独启动 / 停止 / 话题测试，支持算法配置文件远程读写
• 地图页面：地图资产上传板卡；客户端 GeoTIFF GPS 对比底图独立加载
• 定位模式：串口 NMEA / ULBOX 与 MAVLink HIL_GPS 选项
• 通讯诊断：SSH 内嵌终端、连接日志、断线重连入口
• 真实数据优先：ROS Noetic、CompressedImage、IMU、GPS、ToF
推荐后续功能
• 设备配置中心：每台设备独立 YAML，统一保存 IP、话题、launch、算法版本
• 进程与健康监控：节点状态、话题频率、延迟、CPU / 内存 / 温度
• 地图工程管理：底图 CRS 校验、轨迹回放、误差曲线与 CSV 报告导出
• 安全与量产：密钥认证、权限分级、配置备份 / 恢复、版本升级包
• 软件封装：PyInstaller / deb 安装包、自动检查依赖与一键启动
建议优先级：健康监控 → 配置中心 → 轨迹回放与报告 → 量产封装